| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 2253/QĐ-UBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Việt Trì, ngày 07 tháng 9 năm 2007 |
| --- | --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố Việt Trì  và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng tới 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005; Quyết định số 4080/QĐ-BCN ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng tới 2015 với các nội dung chính như sau:

1. Về phụ tải điện:

1.1. Thành phố Việt Trì:

- Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân thành phố Việt Trì giai đoạn 2001 - 2005 là 25,7%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng 19,4%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng 11,5%/năm.

- Năm 2005: Hiện tại, công suất cực đại Pmax = 52MW; điện thương phẩm 262 triệu kWh, chiếm 36,6% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 1.474kWh/người/năm.

- Năm 2010: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 110MW; điện thương phẩm 636,5 triệu kWh, chiếm 46,2% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 2.177kWh/người/năm.

- Năm 2015: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 180MW; điện thương phẩm 1.098,6 triệu kWh, chiếm 44,8% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 3.380kWh/người/năm.

1.2. Thị xã Phú Thọ:

- Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân thị xã giai đoạn 2001 - 2005 là 9%/năm, giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng 15%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng trưởng 14,1%/năm.

- Năm 2005: Hiện tại, công suất cực đại Pmax = 7,5MW; điện thương phẩm 24,7 triệu kWh, chiếm 3,4% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 385kWh/người/năm.

- Năm 2010: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 14,5MW; điện thương phẩm 49,7 triệu kWh, chiếm 3,6% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 734kWh/người/năm.

- Năm 2015: Dự kiến, công suất cực đại Pmax = 27MW; điện thương phẩm 95,5 triệu kWh, chiếm 3,9% điện thương phẩm toàn tỉnh Phú Thọ, điện thương phẩm bình quân đầu người đạt 1.357kWh/người/năm.

2. Về phát triển lưới truyền tải 110kV:

2.1. Thành phố Việt Trì:

Việc phát triển lưới truyền tải 110kV trên địa bàn thành phố Việt Trì cơ bản phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến 2015 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt:

- Giai đoạn 2006 - 2010, thành phố Việt Trì được cấp điện từ trạm 110kV      Việt Trì (2x40) MVA và trạm 110kV Bắc Việt Trì  (2x40) MVA.

- Giai đoạn 2011 - 2015 xây dựng mới trạm 110kV Bạch Hạc quy mô 40 MVA - 110/22KV. Khi có phụ tải điện xuất hiện sớm sẽ trình Bộ Công nghiệp điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ.

2.2. Thị xã Phú Thọ:

Việc phát lưới truyền tải 110kV trên địa bàn thị xã Phú Thọ phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến 2015 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt:

- Giai đoạn 2006 - 2010, thị xã Phú Thọ được cấp điện từ trạm 110kV Phú Thọ (25MVA - 110/35/22kV).

- Giai đoạn 2011 - 2015 nâng công suất trạm 110kV Phú Thọ (2x25MVA - 110/35/22kV).

3. Về phát triển lưới điện trung thế, hạ thế:

3.1. Thành phố Việt Trì:

a) Hệ thống lưới trung thế:

* Đường dây:

Thực hiện đúng theo tiêu chí chung trong Quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng tới 2015. Trong đó thành phố Việt Trì nằm trong khu vực cải tạo lưới 6, 10KV lên 22KV, duy trì cấp điện áp 35kV hiện có.

Cấu trúc lưới điện:

Tạo các mạch vòng trung thế vận hành hở ở các điểm đã định trước để có thể hỗ trợ cấp điện khi sự cố. Mạch vòng này được cấp điện từ 2 trạm 110kV hoặc từ       2 thanh cái phân đoạn của 1 trạm 110kV có 2 máy biến áp.

Tiết diện dây dẫn:

- Đối với khu vực các phường nội thành, các khu vực có quy hoạch ổn định, khu đô thị mới và những khu vực có yêu cầu mỹ quan đô thị cao sử dụng dây cáp ngầm khô, ruột đồng hoặc ruột nhôm cách điện XLPE, tiết diện ( 12mm2 chống thấm dọc.

- Khu vực các xã ngoại thành dùng đường dây trung thế bọc cách điện hoặc cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư, hành lang an toàn lưới điện. Tiết diện đường trục ( 95mm2, đường nhánh tiết diện ( 70mm2.

* Trạm biến áp phụ tải:

- Công suất máy biến áp thiết kế cho các trạm công cộng chủ yếu dùng loại 100, 160, 250, 400kVA.

- Đối với các khu đô thị mới, nhà cao tầng có thể dùng trạm biến áp với 2 máy biến áp công suất 400, 630KVA với hệ số mang tải từ 65% trở lên.

- Đối với các trạm chuyên dùng hoặc các trạm có yêu cầu công suất lớn sẽ được tính toán quy mô công suất cụ thể.

- Với các khu vực công cộng, các trung tâm thương mại, khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị, sử dụng loại trạm biến áp xây.

- Với các khu vực không yêu cầu cao về mỹ quan đô thị, khu vực các xã ngoại thành sử dụng loại trạm biến áp treo.

* Tổn thất điện áp lưới trung thế cho phép:

+ Các đường dây trung thế mạch vòng khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ( 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây DU ( 10%.

b) Lưới điện hạ thế:

- Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V, 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp.

- Lưới điện hạ thế sử dụng kết hợp cả cáp ngầm và cáp vặn xoắn ABC.

- Sử dụng cáp ngầm XLPE và cáp vặn xoắn ABC, tiết diện ( 4x95mm2 ở các khu vực đã ổn định về quy hoạch, các phường hoặc các khu đô thị mới.

- Khu vực các xã sử dụng hệ thống cáp bọc AV, đường trục tiết diện ( 4x95mm2, đường nhánh dùng dây AV  4x50mm2.

- Bán kính cấp điện lưới hạ thế thiết kế từ 50 - 300m ở các phường nội thành, khu vực ngoại thành bán kính cấp điện ( 800m.

3.2. Thị xã Phú Thọ:

a) Hệ thống lưới trung thế:

* Đường dây:

Thực hiện đúng theo tiêu chí chung trong quy hoạch cải tạo và phát triển lưới điện tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 định hướng tới 2015. Trong đó thị xã      Phú Thọ nằm trong khu vực cải tạo lưới 6, 10kV lên 22kV, duy trì cấp điện áp 35kV hiện có.

Cấu trúc lưới điện:

Tạo các mạch vòng vận hành hở để có thể hỗ trợ cấp điện khi sự cố. Trong chế độ bình thường chỉ cho mang tải 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

Tiết diện dây dẫn:

- Đường dây 35kV:

+ Đường trục: Đường dây trên không tiết diện  ( 95mm2

+ Đường nhánh: Đường dây trên không tiết diện ( 70mm2.

- Đường dây 22kV:

+ Đường trục: Đường dây trên không tiết diện ( 120mm2.

+ Đường nhánh: Đường dây trên không tiết diện ( 70mm2.

* Trạm biến áp phụ tải:

- Loại trạm biến áp:

+ Trạm trong nhà (trạm xây), sử dụng loại trạm này nhằm hạn chế tối thiểu những ảnh hưởng khí hậu tới máy biến áp và các thiết bị đóng cắt, thuận lợi cho bố trí mạng lưới điện hạ thế.

+ Trạm treo là trạm thiết kế giải quyết vấn đề tiết kiệm đất, an toàn trong vận hành lưới.

- Gam máy biến áp phụ tải:

+ Các trạm biến áp tiêu thụ, gam máy chọn phổ biến loại 75, 100, 160, 250, 400 và 630kVA cho khu vực phường và các xã. Các trạm chuyên dùng của khách hàng tùy theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.

+ Các trạm biến áp 10/0,4kV xây dựng trong giai đoạn 2006 - 2010 cuộn sơ cấp phải có điện áp 22kV để tiện lợi cho việc chuyển sử dụng cấp điện áp 22kV sau này.

* Tổn thất điện áp lưới trung thế cho phép:

+ Các đường dây trung thế mạch vòng khi vận hành hở thiết kế sao cho tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ( 5% ở chế độ vận hành bình thường và không quá 10% ở chế độ sau sự cố.

+ Các đường dây trung thế hình tia có tổn thất điện áp cuối đường dây DU ( 10%.

b) Lưới điện hạ thế:

- Lưới điện hạ thế áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V, 3 pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp.

- Thiết kế về cơ bản là hình tia, tuy nhiên tại các khu vực có yêu cầu cao sẽ thiết kế mạch vòng vận hành hở.

- Cột hạ thế: Dùng cột bê tông vuông 7,5; 8,5m và cột ly tâm 10m để có thể kết hợp lắp đặt đèn đường (khu vực các phường).

- Công tơ: Các hộ sử dụng điện đều lắp đặt công tơ nhằm ngăn ngừa tổn thất. Sử dụng các hòm công tơ nhựa (loại cho 1,2 hoặc 4 công tơ) chuyên dùng kín, khóa và có gông.

- Khu vực các phường, đô thị mới:

+ Đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC, XLPE với tiết diện ( 4x95mm2.

+ Đường nhánh với tiết diện ( 4x70mm2.

- Khu vực các xã:

+ Đường trục dùng dây nhôm với tiết diện ( 4x70mm2.

+ Đường nhánh với tiết diện ( 4x50mm2.

- Bán kính cấp điện lưới hạ:

+ Các phường ( 300m.

+ Các xã ( 800m.

4. Về khối lượng xây dựng và vốn đầu tư:

4.1. Thành phố Việt Trì:

Để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải điện giai đoạn 2006 - 2010 cần phải xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp và đường dây với khối lượng như sau:

a) Trạm biến áp:

- Xây dựng mới 139/55.680kVA trạm biến áp phân phối cấp điện cho phụ tải.

- Cải tạo 159/40.280kVA trạm biến áp 6, 10/0,4kV thành 22/0,4kV.

- Cải tạo nâng công suất 35/13.890kVA trạm biến áp chống quá tải.

b) Đường dây trung thế:

- Xây dựng mới đường dây trung thế: 135,61km.

Trong đó: Cáp ngầm: 32,85km;

Đường dây trên không: 102,76km.

- Cải tạo đường dây trung thế: 45,99km.

c) Đường dây hạ thế và công tơ:

- Xây dựng mới: 180,1km.

- Cải tạo: 24,2km.

- Lắp đặt mới: 27.200 công tơ.

Trong đó: Công tơ 1 pha: 26.700 chiếc.

Công tơ 3 pha: 400 chiếc.

Công tơ điện tử: 100 chiếc.

d) Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010:

Tổng số vốn cần đầu tư cho cải tạo và xây dựng lưới điện thành phố Việt Trì là trong giai đoạn 2006 - 2010 là: 197,604 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn ngành điện là: 156,713 tỷ đồng.

- Vốn của địa phương và các thành phần khác: 42,412 tỷ đồng.

e) Các phụ lục kèm theo:

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây trung, hạ thế (phụ lục số 1).

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biếnn áp (phụ lục số 2).

- Phân kỳ đầu tư và vốn đầu tư (phụ lục số 3).

4.2. Thị xã Phú Thọ:

Để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải điện giai đoạn 2006 - 2010 cần phải xây dựng mới và cải tạo các trạm biến áp và đường dây với khối lượng như sau:

a) Đường dây trung thế:

- Đường dây 35kV xây dựng mới: 15,4km.

- Đường dây 22kV:

+ Xây dựng mới: 31,8km.

+ Cải tạo: 23,9km.

b) Trạm biến áp phân phối:

- Xây dựng mới trạm 35, 10 (22)/0,4kV: 71 trạm/22.485kVA.

- Cải tạo nâng điện áp 6, 10kV -> 22kV: 52 trạm/12.570kVA.

c) Đường dây hạ thế và công tơ:

- Xây dựng mới: 84,6km.

- Cải tạo: 10,65km.

- Lắp đặt mới: 4.400 công tơ

Trong đó: Công tơ 1 pha: 4.260 chiếc.

Công tơ 3 pha: 140 chiếc.

d) Tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010:

Tổng số vốn cần đầu tư cho lưới điện thị xã Phú Thọ trong giai đoạn 2006 - 2010 là: 46 tỷ đồng.

Trong đó:

- Vốn đã có kế hoạch là 22 tỷ đồng (Bao gồm nguồn vốn ngân hàng thế giới và khấu hao cơ bản ngành điện).

- Vốn ngành điện đầu tư: 24 tỷ đồng.

e) Các phụ lục kèm theo:

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây trung, hạ thế (phụ lục số 4).

- Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biến áp (phụ lục số 5).

- Phân kỳ đầu tư và vốn đầu tư (phụ lục số 6).

Điều 2: Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

- Điện lực Phú Thọ căn cứ quy hoạch được phê duyệt báo cáo Công ty điện lực I để có kế hoạch đầu tư lưới điện cao thế;

- Sở Công nghiệp theo dõi, đôn đốc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp, Điện lực Phú Thọ, Sở Tài chính, UBND thành phố Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ, Viện Năng lượng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Đình Vượng (đã ký)

Phụ lục 1

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG DÂY TRUNG,           HẠ THẾ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ ĐẾN NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng xây dựng | Vốn đầu tư (Triệu đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ |  | 181.6 | 83,974 |  |
| 1 | Xây dựng mới | km | 135.61 | 76,258 |  |
| a | Cáp ngầm | km | 32.85 | 47,140 |  |
|  | XLPE240 | km | 32.85 | 47,140 |  |
| b | Đường dây nổi | km | 102.76 | 29,118 |  |
|  | ACV - 185 | km | 30.97 | 13,765 |  |
|  | ACV - 70 | km | 20.46 | 5,115 |  |
|  | AC - 120 | km | 29.72 | 6,538 |  |
|  | AC - 95 | km | 2.60 | 468 |  |
|  | AC - 70 | km | 19.01 | 3,232 |  |
| 2 | Cải tạo | km | 45.99 | 7,716 |  |
|  | AC - 120 | km | 27.26 | 4,907 |  |
|  | AC - 70 | km | 18.73 | 2,810 |  |
| II | HẠ THẾ VÀ CÔNG TƠ |  |  | 45,377 |  |
| 1 | Đường dây hạ thế |  | 204.30 | 35,118 |  |
| a | Xây dựng mới | km | 180.10 | 31,570 |  |
|  | XLPE 4 x 95 | km | 45.4 | 12,712 |  |
|  | ABC 4 x 95 | km | 134.7 | 18,858 |  |
| b | Cải tạo | km | 24.20 | 3,548 |  |
|  | XLPE 4 x 95 | km | 12.00 | 2,352 |  |
|  | ABC 4 x 95 | km | 12.20 | 1,196 |  |
| 2 | Công tơ |  | 27,200 | 10,259 |  |
|  | Công tơ 1 pha | cái | 26,700 | 9,879 |  |
|  | Công tơ 3 pha | cái | 400 | 260 |  |
|  | Công tơ điện tử | cái | 100 | 120 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 129,350.6 |  |

Phụ lục 2

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ TRẠM BIẾN ÁP               THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

| Số TT | Hạng mục | Khối lượng (trạm) | Vốn đầu tư (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐL | KH | Tổng | ĐL | KH | Tổng |
| A | XÂY DỰNG MỚI | 142 | 23 | 165 | 23,540 | 13,800 | 37,340 |
|  | Trạm 35/0,4kV |  | 17 |  | 17 | 2,535 |  | 2,535 |
|  | Trạm treo |  | 17 |  | 17 | 2,535 |  | 2,535 |
|  | 100 | kVA | 5 |  | 5 | 675 |  | 675 |
|  | 160 | kVA | 5 |  | 5 | 750 |  | 750 |
|  | 180 | kVA | 2 |  | 2 | 310 |  | 310 |
|  | 250 | kVA | 5 |  | 5 | 800 |  | 800 |
| 2 | Trạm 22/0,4kV |  | 100 | 21 | 121 | 16,730 | 13,370 | 30,100 |
| a | Trạm xây |  |  | 18 | 18 |  | 12,880 | 12,880 |
|  | 630 | kVA |  | 3 | 3 |  | 1,500 | 1,500 |
|  | 1.000 | kVA |  | 4 | 4 |  | 2,120 | 2,120 |
|  | 2 x 250 | kVA |  | 1 | 1 |  | 660 | 660 |
|  | 2 x 400 | kVA |  | 3 | 3 |  | 2,250 | 2,250 |
|  | 2 x 630 | kVA |  | 2 | 2 |  | 1,700 | 1,700 |
|  | 2 x 750 | kVA |  | 1 | 1 |  | 870 | 870 |
|  | 2 x 1.000 | kVA |  | 2 | 2 |  | 1,800 | 1,800 |
|  | 2 x 1.500 | kVA |  | 2 | 2 |  | 1,980 | 1,980 |
| b | Trạm treo |  | 100 | 3 | 103 | 16,730 | 490 | 17,220 |
|  | 100 | kVA | 2 |  | 2 | 260 |  | 260 |
|  | 160 | kVA | 1 |  | 1 | 145 |  | 145 |
|  | 180 | kVA |  | 1 | 1 |  | 140 | 140 |
|  | 250 | kVA | 53 |  | 53 | 8,215 |  | 8,215 |
|  | 320 | kVA | 4 | 2 | 6 | 700 | 350 | 1,050 |
|  | 400 | kVA | 37 |  | 37 | 6,660 |  | 6,660 |
|  | 560 | kVA | 3 |  | 3 | 750 |  | 750 |
| 3 | Trạm 10 - 22/0,4kV | 5 |  | 5 | 825 |  | 825 |
|  | Trạm treo |  | 5 |  | 5 | 825 |  | 825 |
|  | 250 | kVA | 5 |  | 5 | 825 |  | 825 |
| 4 | Trạm 6 - 22/0,4kV | 20 | 2 | 22 | 3,450 | 430 | 3,880 |
| Số TT | Hạng mục | Khối lượng (trạm) | Vốn đầu tư (Triệu đồng) |
|  |  | ĐL | KH | Tổng | ĐL | KH | Tổng |
|  | Trạm treo |  | 20 | 2 | 22 | 3,450 | 430 | 3,880 |
|  | 160 | kVA | 4 |  | 4 | 620 |  | 620 |
|  | 250 | kVA | 8 | 1 | 9 | 1,320 | 165 | 1,485 |
|  | 320 | kVA | 2 |  | 2 | 370 |  | 370 |
|  | 400 | kVA | 6 |  | 6 | 1,140 |  | 1,140 |
|  | 560 | kVA |  | 1 | 1 |  | 265 | 265 |
| B | CẢI TẠO |  |  |  |  |  |  | 20,997 |
| 1 | Nâng công suất | 9 |  | 9 | 798 |  | 798 |
|  | Trạm treo |  | 9 |  | 9 | 798 |  | 798 |
|  | 400 | kVA | 7 |  | 7 | 798 |  | 798 |
|  | 560 | kVA | 2 |  | 2 | 280 |  | 280 |
| 2 | Cải tạo điện áp |  | 152 | 7 | 159 | 17,294 | 2,905 | 20,199 |
| a | Trạm xây |  | 7 | 7 | 14 | 2,429 | 2,905 | 5,334 |
|  | 560 | kVA | 5 | 4 | 9 | 1,715 | 1,372 | 3,087 |
|  | 750 | kVA | 2 |  | 2 | 714 |  | 714 |
|  | 1000 | kVA |  | 1 | 1 |  | 371 | 371 |
|  | 2x560 | kVA |  | 2 | 2 |  | 1,162 | 1,162 |
| b | Trạm treo |  | 145 |  | 145 | 14,865 |  | 14,865 |
|  | 50 | kVA | 7 |  | 7 | 560 |  | 560 |
|  | 100 | kVA | 21 |  | 21 | 1,911 |  | 1,911 |
|  | 160 | kVA | 1 |  | 1 | 102 |  | 102 |
|  | 180 | kVA | 43 |  | 43 | 4,515 |  | 4,515 |
|  | 250 | kVA | 47 |  | 47 | 5,100 |  | 5,100 |
|  | 320 | kVA | 25 |  | 25 | 3,063 |  | 3,063 |
|  | 400 | kVA | 1 |  | 1 | 175 |  | 175 |

Phụ lục 3

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN                                      THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ THEO TỪNG NĂM ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

| TT | Công trình | Đơn vị | Phân kỳ đầu tư | Tổng cộng 2006 - 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| I | KL. Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐZ. Trung thế | km | 23.6 | 30.9 | 40 | 54.5 | 32.7 | 181.6 |
| a | Xây dựng mới | km | 17.6 | 23.1 | 29.8 | 40.7 | 24.4 | 135.61 |
| b | Cải tạo | km | 6.0 | 7.8 | 10.1 | 13.8 | 8.3 | 46.0 |
| 2 | Trạm biến áp | kVA | 10,000 | 22,780 | 26,380 | 28,400 | 22,290 | 109,850 |
| a | Xây dựng mới | kVA | 7,000 | 12,250 | 13,980 | 15,800 | 16,620 | 65,650 |
| b | Cải tạo | kVA | 3,000 | 10,530 | 12,400 | 12,600 | 5,670 | 44,200 |
| 3 | ĐZ. hạ thế | km | 20.8 | 39.4 | 45.1 | 50.2 | 48.7 | 204.3 |
| a | Xây dựng mới | km | 19.2 | 33.6 | 38.4 | 43.3 | 45.6 | 180.1 |
| b | Cải tạo | km | 1.6 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 3.1 | 24.2 |
| 4 | Công tơ | Cái | 2,900.2 | 5,075,4 | 5,792,2 | 6,546.2 | 6,886.0 | 27,200 |
| II | Vốn đầu tư | Triệu đồng | 21,943 | 36,930 | 44,572 | 53,788 | 40,371 | 197,604 |
| 1 | ĐZ. Trung thế | Triệu đồng | 10,917 | 14,276 | 18,474 | 25,192 | 15,115 | 83,974 |
| a | Xây dựng mới | Triệu đồng | 9,937 | 12,994 | 16,816 | 22,931 | 13,759 | 76,437 |
| b | Cải tạo | Triệu đồng | 980 | 1,281 | 1,658 | 2,261 | 1,357 | 7,536 |
| 2 | Trạm biến áp | Triệu đồng | 5,407 | 11,970 | 13,842 | 14,972 | 12,146 | 58,337 |
| a | Xây dựng mới | Triệu đồng | 3,981 | 6,967 | 7,951 | 8,987 | 9,453 | 37,340 |
| b | Cải tạo | Triệu đồng | 1,425 | 5,002 | 5,890 | 5,985 | 2,693 | 20,997 |
| 3 | ĐZ. hạ thế | Triệu đồng | 3,607 | 6,736 | 7,718 | 8,609 | 8,447 | 35,118 |
| a | Xây dựng mới | Triệu đồng | 3,366 | 5,891 | 6,723 | 7,598 | 7,992 | 31,570 |
| b | Cải tạo | Triệu đồng | 241 | 845 | 995 | 1,011 | 455 | 3,548 |
| 4 | Công tơ | Triệu đồng | 1,094 | 1,914 | 2,185 | 2,469 | 2,597 | 10,259 |
| 5 | Đền bù, dự phòng | Triệu đồng | 919 | 2,035 | 2,353 | 2,545 | 2,065 | 9,917 |

Phụ lục 4

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG DÂY TRUNG,           HẠ THẾ THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng XD 2006 - 2010 | Vốn đầu tư (tr.đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ XÂY DỰNG MỚI | km | 47.20 | 9,276 |  |
| 1 | Đường dây 35KV xây dựng mới | km | 15.4 | 3,234 |  |
|  | AC - 120, 95, 70 |  |  |  |  |
| 2 | Đường dây 22KV xây dựng mới | km | 31.8 | 6,042 |  |
|  | AC - 120, 95, 70 |  |  |  |  |
| II | CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY 6,10KV LÊN 22KV | km | 23.90 | 3,346 |  |
| III | ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ 0,4KV |  |  | 14,172 |  |
| 1 | Đường dây |  | 94.65 | 11,727.0 |  |
|  | Xây dựng mới | km | 84.00 | 10,152 |  |
|  | Cải tạo | km | 10.65 | 1,575 |  |
| 2 | Công tơ |  | 4,400 | 2,445 |  |
|  | Công tơ 1 pha + nhánh rẽ | cái | 4,260 | 2,130 |  |
|  | Công tơ 3 pha + nhánh rẽ | cái | 140 | 315 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 26,794.0 |  |

Phụ lục 5

KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ TRẠM BIẾN ÁP                        THỊ XÃ PHÚ THỌ ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

| Số TT | Hạng mục | Giai đoạn xây dựng 2006 - 2010 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trạm | Công suất KVA | Vốn đầu tư (Triệu đồng) |
| I | TRẠM 35/0,4KV, 22/0,4KV XD MỚI | 71 | 22,485 | 10,160 |
|  | 50 kVA | 2 | 100 | 110 |
|  | 75 kVA | 7 | 525 | 490 |
|  | 100 kVA | 6 | 600 | 510 |
|  | 160 kVA | 11 | 1,760 | 1,045 |
|  | 200 kVA | 1 | 200 | 125 |
|  | 350 kVA | 18 | 4,500 | 2,430 |
|  | 2 x 250 kVA | 2 | 1,000 | 560 |
|  | 4 x 250 kVA | 1 | 1,000 | 540 |
|  | 400 kVA | 18 | 7,200 | 1,000 |
|  | 4 x 400 kVA | 1 | 1,600 | 950 |
|  | 1.000 kVA | 4 | 4,000 | 2,400 |
| II | TRẠM BA CẢI TẠO 6KV, 10KV LÊN 22KV | 52 | 12,570 | 4,046 |
|  | 50 kVA | 1 | 50 |  |
|  | 100 kVA | 6 | 600 |  |
|  | 180 kVA | 16 | 2,880 |  |
|  | 250 kVA | 18 | 4,500 |  |
|  | 320 kVA | 9 | 2,880 |  |
|  | 400 kVA | 1 | 400 |  |
|  | 2 x 630 kVA | 1 | 1,260 |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 14,206 |

Phụ lục 6

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN                                            THỊ XÃ PHÚ THỌ THEO TỪNG NĂM ĐẾN 2010

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

| TT | Công trình | Đơn vị | Khối lượng xây dựng cần đầu tư giai đoạn 2007 - 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| I | KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây trung thế | km | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 23.1 |
| a | Xây dựng mới | km | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 15.2 |
| b | Cải tạo | km | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.9 |
| 2 | Trạm biến áp |  | 8,076 | 8,799 | 8,952 | 9,351 |
| a | Xây dựng mới |  | 5,015 | 5,667 | 5,798 | 6,076 |
| - | Số lượng trạm | trạm | 15 | 17 | 18 | 21 |
| - | Dung lượng trạm | kVA | 5,000 | 5,650 | 5,780 | 6,055 |
| b | Cải tạo |  | 3,061 | 3,132 | 3,154 | 3,275 |
| - | Số lượng trạm | trạm | 11 | 12 | 14 | 15 |
| - | Dung lượng trạm | kVA | 3,050 | 3,120 | 3,140 | 3,260 |
| 3 | Đường dây hạ thế | km | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.2 |
| a | Xây dựng mới | km | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| b | Cải tạo | km | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
| 4 | Công tơ | cái | 1,000.0 | 1,050.0 | 1,100.0 | 1,250.0 |
| II | VỐN ĐẦU TƯ | Triệu đồng | 10,200 | 10,900 | 11,150 | 13,750 |
| 1 | Vốn đã có kế hoạch | Triệu đồng | 5,200 | 5,400 | 5,450 | 5,950 |
| 2 | Vốn ngành điện đầu tư | Triệu đồng | 5,000 | 5,500 | 5,700 | 7,800 |